О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

приложение к программе  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Убеженского сельского поселения Успенского района

с выделением первой очереди строительства-10 лет                                     с 2013г. до 2022 г. и на перспективу до 2041 года

Электроснабжение

Том 4

Оглавление

Оглавление	2

I Введение.	3

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).	6

III.	Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	9

3.1.	Описание организационной структуры.	9

3.2.  Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения.	9

3.3 Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения по группам потребителей.	18

3.4.  Надежность работы системы электроснабжения.	21

3.5. Качество поставляемого ресурса.	23

3.6.  Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.	25

IV.	Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.	26

4.1.	Анализ состояния энерго-ресурсосбережения	26

4.2.	Анализ состояния и проблем в реализации энергоресурса, учета и сбора информации	27

V.	Перспективная схема электроснабжения поселения.	28

5.1	Общие данные.	28

5.2	Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.	31

I Введение.

Раздел «Электроснабжение» Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Убеженского сельского поселения Успенского района выполнен на основании технического задания и исходных данных выданных заказчиком, генерального плана развития муниципального образования, генеральной схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2012-2016 года, инвестиционных программ энергоснабжающей организации:                                    ОАО «Кубаньэнерго» на 2011-2015гг., в соответствии с требованиями действующего законодательства с учетом основных положений «Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года 
№ 204.

В разделе проведен анализ существующего состояния отрасли, в том числе:

-технического состояния существующих объектов электроснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы);

-балансов мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей);

-доли поставки ресурса по приборам учета и состояния установки приборов учета и потребителей;

-надежности работы системы;

-качество поставляемого ресурса;

-ресурсных возможностей отрасли, наличия и потребности в ресурсах для достижения целей и результатов Программы с учетом перспективной численности населения муниципального образования, территориального развития населенных пунктов муниципального образования и инвестиционных проектов региона;

-даны предложения по реконструкции и модернизации электросетевого комплекса с учетом перспективного развития Убеженского сельского поселения, а также определен необходимый объем финансирования.

Краткая характеристика объекта

В состав Убеженского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: ст. Убеженская, х. Державный, х. Западный, х. Новенький.

Перспективная численность населения

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2031 год | 2021 год |
| I | Убеженское сельское поселение, всего | 1957 | 2138 | 2048 |
| 1 | ст. Убеженская | 1152 | 1280 | 1220 |
| 2 | х. Державный | 367 | 420 | 390 |
| 3 | х. Западный | 263 | 263 | 263 |
| 4 | х. Новенький | 175 | 175 | 175 |

В составе генерального плана развития Убеженского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 10 кВ на расчётный срок - 2031 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 2 и 3.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 2

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| ст. Убеженская |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 723 | 748 |
|  | проектируемый | 237 | 101 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 142 | 142 |
|  | проектируемый | 130 | 118 |
| 3 | Наружное освещение | 13 | 12 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 878 | 903 |
|  | б) Проектируемые | 367 | 219 |
|  | Итого: а) + б) | 1245 | 1121 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 872 | 785 |
| х. Державный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 237 | 239 |
|  | проектируемый | 78 | 32 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 32 | 32 |
|  | проектируемый | 100 | 70 |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 4 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 273 | 275 |
|  | б) Проектируемые | 178 | 102 |
|  | Итого: а) + б) | 451 | 377 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 316 | 264 |
| х. Западный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 161 | 161 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 12 | 12 |
|  | проектируемый | 28 | 26 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 176 | 176 |
|  | б) Проектируемые | 28 | 26 |
|  | Итого: а) + б) | 204 | 202 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 143 | 141 |
| х. Новенький |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 107 | 107 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 9 | 9 |
|  | проектируемый | 17 | 15 |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 2 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 118 | 118 |
|  | б) Проектируемые | 17 | 15 |
|  | Итого: а) + б) | 135 | 133 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 94 | 93 |
| Убеженское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1228 | 1256 |
|  | проектируемый | 315 | 133 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 195 | 195 |
|  | проектируемый | 275 | 229 |
| 3 | Наружное освещение | 21 | 20 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1445 | 1471 |
|  | б) Проектируемые | 590 | 362 |
|  | Итого: а) + б) | 2035 | 1833 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1425 | 1283 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-35 от подстанции ПС-35/10 кВ "Убеженская" мощностью 2х2,5 МВА.

- Характеристики существующих источников электроснабжения приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| Наименование ПС | Мощность каждого тр-ра | Энергопотре-бители: (населенные пункты) | Техн. сос-тояние (год стр-ва) | Возмож-ность расширения (макс. эл.нагр.), реконстр. или стр-во нового объекта | Место расположения и ведомственная принадлежн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35/10кВ «Убеженская» | Т1, Т2 2х2,5 МВА | ст. Убеженская х. Державный х. Западный х. Новенький | 1978 | Т-1–100% | Успенский район Армавирские эл.сети |

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Основными направлениями развития электроснабжения Убеженского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода СИП-3 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 35 кВ и 10 кВ

По территории поселения транзитом проходит ВЛ-330 кВ «Армавир – Невинномысская ГРЭС» и ВЛ-110 кВ «Забайкаловская – Сенгилеевская ГРЭС».

Трассы ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и V району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 28,59 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 10,68 км (для ст. Убеженская).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 1,89 км (для х. Державный).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа СИП-3 сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 3

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Убеженская |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 7,9 | 10,9 | 9,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,3 | 2,5 | 2,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6,6 | 8,4 | 7,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6859 | 8523 | 8051 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5691 | 6574 | 6096 |
| х. Державный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,4 | 4,0 | 3,3 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 1,2 | 0,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,1 | 2,8 | 2,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6562 | 9415 | 8475 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5711 | 6574 | 6096 |
| х. Западный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5850 | 6783 | 6716 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5363 | 5363 | 5363 |
| х. Новенький |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5894 | 6745 | 6645 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5356 | 5356 | 5356 |
| Убеженское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 12,9 | 17,8 | 16,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 4,3 | 3,9 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,0 | 13,5 | 12,2 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6581 | 8339 | 7840 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5621 | 6326 | 5939 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 41,16 | 42,38 | 41,38 |
|  | - сети 35 кВ | км | 28,59 | 28,59 | 28,59 |
|  | - сети 10 кВ | км | 12,57 | 13,79 | 12,79 |

II. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение).

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Распределение жилищного фонда, тыс. м2 | Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя , м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирный с приквартирными участками | малоэтажный многоквартирный секционного типа | индивидуальный |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ст. Убеженская | 6,14 | - | 17,5 | 23,64 | 20,5 |
| х. Державный | - | - | 8,06 | 8,06 | 22,0 |
| х. Западный | - | - | 3,74 | 3,74 | 14,2 |
| х. Новенький |  |  | 4,75 | 4,75 | 26,9 |
| Итого | 6,14 | - | 34,05 | 40,19 | 20,5 |

Генеральным планом Убеженского сельского поселения Успенского района на расчетный период  в два этапа: до 2020 года и 2030 года предусматривается строительство следующих потребителей электроснабжения:

ст-ца Убеженская

Таблица 5

| № | Наименование | Кол-во | Этаж-ность | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Административные здания, организации, учреждения |
| 1 | Здание сельской администрации - почта - библиотека - аптека -отделение ЗАО Марьинское | 1 | 1 |  |
| 2.Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 2 | Филиал сбербанка № 1827/056 | 1 | 1 |  |
| 3 | Узел связи, АТС | 1 | 1 |  |
| 3.Учреждения культуры и отдыха |
| 4 | Дом культуры на 200 зрительских мест | 1 | 1 |  |
| 5 | Молитвенный дом | 1 | 1 |  |
| 6 | Братская могила воинов, погибших за власть Советов в годы гражданской войны. | 1 | - | Исторический памятник |
| 4. Учреждения здравоохранения |
| 7 | Фельдшерско-акушерский пункт на 350 посещений | 1 | 1 |  |
| 5. Спортивные сооружения |
| 8 | Стадион | 1 | - |  |
| 6. Учреждения народного образования |
| 9 | Детский сад №5 на 54 места | 1 | 2 |  |
| 10 | Школа №7 на 200 мест | 1 | 1 |  |
| 7. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 11 | Торговая точка, магазины | 5 | 1 |  |
| 12 | Торгово-общественный центр | 2 | 1-2 | проект |
| 8. Предприятия и объекты коммунального назначения и транспорта |
| 13 | Ветеринарная аптека | 1 | 1 |  |
| 9. Производственные предприятия |
| 14 | Пекарня ООО «Геркулес» производительностью до 2,5 т/сутки | 1 | 1 |  |
| 15 | Склад горюче-смазочных материалов с операторной | 1 | 1 |  |
| 16 | Производственная территория V санитарной классификации промышленных объектов | 1 | 1 | реконструкция |
| 17 | Молочно-товарная ферма №3 на 729 голов | 1 | 1 |  |
| 18 | Склад ЗАО Марьинское АО «Колос» (зерновые) | 1 | 1 |  |
| 19 | Крестьянско-фермерское хозяйство (МТФ) | 1 | 1 | реконструкция |
| 20 | Крестьянско-фермерское хозяйство на 135 голов (коровы, овцы) | 1 | 1 |  |
| 21 | Крестьянско-фермерское хозяйство на 172 голов (свинья, овцы) | 1 | 1 |  |
| 22 | Производственная территория V санитарной классификации промышленных объектов | 1 | 1 | реконструкция |
| 23 | Минимельница производительностью от 0,5 до 2 т/час | 1 | 1 |  |
| 24 | СПСК «Партнер»-сбор и хранение молока | 1 | 1 |  |
| 25 | Пожарное депо | 1 | 1 | проект |
| Прочее |
| 26 | Кладбище | 1 | - |  |

х.Державный

Таблица 6

| № | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Административные здания, организации, учреждения |
| 1 | Административно-общественный центр с сберкассой, опорным пунктом милиции, офисными помещениями | 1 | 1 | проект |
| 2 | Почта | 1 | 1 | сущ. |
| 3 | Административное здание предприятий по переработки сельхозпродукции | 2 | 1 | проект |
| 2. Учреждения культуры и отдыха |
| 4 | Досуговый центр с клубными помещениями, актовым залом, игротекой, кафе-баром | 1 | 1 | проект |
| 5 | Сельский клуб на 30 посадочных мест | 1 | 1 | проект |
| 6 | Могила неизвестного советского воина , погибшего в бою с фашистскими захватчиками в 1942 году | 1 | - | Памятник истории |
| 7 | Детский парк с аттракционами | 1 | - | проект |
| 8 | Общественный парк | 1 | - | проект |
| 9 | Музей (бывшая средняя школа № 13 на 73 учащихся) | 1 | 1 | сущ. |
| 3. Учреждения здравоохранения |
| 10 | Фельдшерско-акушерский пункт МУЗ «Успенская ЦРБ» количество обслужива-емого населения 342человека | 1 | 1 | сущ. |
| 4. Спортивные сооружения |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом, фитнес - клубом, бассейном | 1 | 1 | проект |
| 12 | Стадион со спортплощадками | 1 | - | проект |
| 5. Учреждения народного образования |
| 13 | Детский сад № 18 на 47 мест | 1 | 1 | сущ. |
| 14 | Средняя школа на 120 учащихся | 1 | 1 | проект |
| 6. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 15 | Торгово -бытовой центр с КБО | 1 | 1 | проект |
| 16 | Кафе-бар | 2 | 1 | проект |
| 17 | Детский магазин | 1 | 1 | проект |
| 18 | Магазин продовольственных товаров | 2 | 1 | сущ. |
| 19 | Спортивные товары | 1 | 1 | проект |
| 20 | Магазин промышленных товаров | 1 | 1 | проект |
| 21 | Оптовый рынок с пунктом приема сельхозпродукции и торговли строительными материалами | 1 | 1 | проект |
| 22 | Придорожный сервис | 1 | 1 | проект |
| 7. Предприятия и объекты коммунального назначения и транспорта |
| 23 | Водонапорная башня | 1 | - | проект |
| 8. Производственные предприятия |
| 24 | Полевой стан | 1 | - | сущ. |
| 25 | Малые предприятия и цеха малой мощности по переработки сельхозпродукции | 3 | - | проект |
| Прочее |
| 26 | Кладбище | 1 | - | сущ. |
| 27 | Кладбище | 1 | - | проект |

х. Новенький

Таблица 7

| № | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Учреждения культуры и отдыха |
| 1 | Сельский клуб на 30 посадочных мест | 1 | 1 | сущ |
| 3. Учреждения здравоохранения |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 1 | сущ. |
| 6. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 3 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 8. Производственные предприятия |
| 4 | Крестьянско-фермерское хозяйство | 3 | - | сущ. |
| Прочее |
| 5 | Кладбище | 1 | - | сущ. |

х.Западный

Таблица 8

| № | Наименование | Кол-во | Этаж. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Учреждения культуры и отдыха |
| 1 | Сельский клуб на 30 посадочных мест | 1 | 1 | сущ |
| 2 | Могила неизвестного советского воина , погибшего в бою с фашистскими захватчиками в 1942 году | 1 | - | Памятник истории |
| 3. Учреждения здравоохранения |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 1 | сущ. |
| 6. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 4 | Магазин | 1 | 1 | сущ. |
| 8. Производственные предприятия |
| 5 | Полевой стан бригада №3 ЗАО «Марьинское» | 1 | - | сущ. |
| Прочее |
| 6 | Кладбище | 1 | - | сущ. |

- Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

  - Описание организационной структуры.

Ресурсоснабжающие организации и предприятия коммунального комплекса, предоставляющие коммунальные услуги в Убеженское СП.

Таблица 9

| Наименование организации | Виды деятельности: |
| --- | --- |
|  | производство /транспортировка |
| Электроснабжение |  |  |
| ОАО Кубаньэнерго «Армавирские электросети» | сбыт | транспортировка |

3.2. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

3.2.1.  Характеристика системы  электроснабжения

Электроснабжение Убеженского с/п осуществляется от подстанций 35/10кВ «Убеженская», РП-ЗП «Западный», входящих в структуру  «Армавирские электросети»,.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Основные характеристики системы электроснабжения муниципального образования сельского поселения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество подстанций ПС | шт. | 1 |
| 2. | Количество распределительных пунктов РП | шт. | 1 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций ТП, КТП | шт. | 19 |
| 4. | Суммарная установленная мощность ПС | МВА | 2,5 |
| 5. | Суммарная установленная мощность ТП, РП | МВА | 1,6 |
| 6. | Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП | шт. | 19 |
| 7. | Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов |  | 1,332 |
| 8. | Суммарное потребление муниципального образования (МР) (среднемесячное) |  | 0 |
| 8.1 | электрической мощности | МВт | - |
| 8.2 | электрической энергии | млн. кВт∙ч. | - |
| 9. | Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 15 лет (на начало 2011 г.) |  | 12 |
| 10. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок на шинах 6÷10кВ ПС | МВт. | 1,8 |
| 11. | Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП, в том числе: | А | 0 |
| 11.1. | коммунально-бытовые | МВт. | 1,5 |
| 11.2. | промышленные и прочие | МВт. | 0,1 |
| 12. | Сумма совмещенных максимумов нагрузок РП | МВт. | 0 |
| 13. | Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума | % | 60 |
| 14. | Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) | км | 111,3 |
| 14.1. | введенных с 2000 г. до настоящего времени | км | 15,4 |
| 14.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 31,9 |
| 14.3. | введенных до 1989 г. | км | 64 |
| 15. | Общая протяженность кабельных линий (КЛ) | км | 0 |
| 15.1. | введенных с 2000 г. до н.в. | км | 0 |
| 15.2. | введенных с 1990 г. до 1999 г. | км | 0 |
| 15.3. | введенных до 1989 г. | км | 0 |
| 16 | Количество опор |  | 7382 |
|  | в т.ч. |  | 0 |
| 16.1. | деревянные |  | 28 |
| 16.2. | железобетоннные |  | 7354 |
| 16.3. | металлические |  | 0 |

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 0,4 и 10 кВ,  общей протяженностью 63,8 и 47,5 км. Износ электрических сетей составляет от 80 до 100%, оборудование подстанций изношено на 80-100%. Кабельные линии в результате длительной эксплуатации и многочисленного ремонта не соответствуют требованиям и правилам технической эксплуатации и подлежат замене. В поселении отсутствуют резервные линии электроснабжения.

3.2.2.  Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения; баланс

- баланс мощности и ресурса по группам потребителей:

Таблица 10

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат | II кат | III кат |  |
| Ст.Убеженская | 1152 |  |  | 2318 | 2318 |
| Х.Новенький | 175 |  |  | 282 | 282 |
| Х.Западный | 263 |  |  | 333 | 333 |
| Х.Державный | 367 |  |  | 518 | 518 |

3.2. 3.  Доля поставки электроэнергии по приборам учета;

- доля поставки ресурса по приборам учета (в %)  98,6

3.2.4. Надежность работы системы электроснабжения;

3.2. 5. Качество поставляемого ресурса;

- качество поставляемой электроэнергии (пиковые значения по сезонам и времени суток): исходя из замеров уровня напряжения электроэнергии, напряжение в конце линии 180-190 В

3.2. 6. Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду;

3.2. 7. Тарифы, структура себестоимости услуги электроснабжения

- тариф за потребление : (Согласно решению РЭК по Краснодарскому краю)

- тариф (плата) за подключение (присоединение) _Согласно решению РЭК КК №7/2011-3 от 06.05.2011____

3.2. 8. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- технические и технологические проблемы: __ВЛ-0,4кВ выполнены проводом    А-16, А-25, в связи с ростом нагрузок есть  необходимость в замене ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ, а также  установка разгрузочных ТП

3.2. 9. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год (по району):

нормативное – 3080 кВт.ч/год;

фактическое – 681 кВт.ч/год

Годовое электропотребление, тыс.кВт.ч-2522,519

Прогноз роста электропотребления с учетом присоединенной нагрузки по группам потребителей _по бытовым потребителям 0,6% в год, с учетом вновь подключаемых, по существующим предприятиям 0,002%

Предложения по развитию энергосистемы на проектируемой территории в плане энергообеспечения: __произвести разукрупнение системы электроснабжения потребителей, для чего выполнить установку дополнительных ТП, длины линий 0,4 кВ не более 200-250 метров.

3.3.  Надежность работы системы электроснабжения.

Энергосистема Кубани осуществляет централизованное электроснабжение потребителей на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Собственными источниками генерации покрывается 28% потребления энергосистемы, остальной объем (72%) обеспечивается за счет перетоков от ЕЭС РФ по ВЛ-110-220-330-500 кВ.

Фактическое электропотребление Кубанской энергосистемы в 2010 году достигло 20682 млн. кВт∙ч. Среднегодовой рост электропотребления составил около 4,23%.

Среднегодовой рост максимума нагрузки составил 3,72%.

Существенно меняется динамика роста потребления. Имеет место стабильно высокий темп роста нагрузки.

Рост потребления по энергосистеме объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику края. В целом по энергосистеме поступили заявки на технологическое присоединение общим объемом свыше 3 ГВт.

Установленная мощность электростанций, действующих на территории энергосистемы Кубани на 1 января 2011 года составила 1355 ГВт, в том числе ГЭС - 86,3 ЕВт, Блокстанции – 303,73 ЕВт, ТЭС – 965 МВт.

Схема построения сетей 220 кВ и 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами подстанций в целом обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения муниципального образования Убеженского сельского поселения.

Однако из-за их большой загруженности отсутствует возможность резервирования выполнения ремонтных работ, отсутствует гибкость в работе схемы электроснабжения потребителей электрической энергии. Существующие сети 35-0,4 кВ и объекты электроснабжения не смогут обеспечить требуемую надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом: трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ, коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ.

Это может привести к перебоям в электроснабжении значительной части потребителей муниципального образования, т.к.:

а) схема построения сетей 10 кВ жилой зоны не обеспечивает полного взаимного резервирования подстанций;

б) имеется дефицит трансформаторной мощности в сети 10 кВ.

Схема построения распределительных сетей 10 кВ РП и ТП выполнена следующими типами подключений отдельных групп подстанций:

-	тупиковые;

-	проходные;

-	ответвительные;

- 	радиальные.

Это соответствуют требованиям ПУЭ и РД по надежности электроснабжения, но в связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Таблица 11

| № п.п | Показатели | Ед. изм. | Факт | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Количество аварий и повреждений | единиц аварий на 1 км сетей в год | 0,106 | 0,091 | 0,084 | 0,086 |
| 2 | Износ основных средств производственного назначения | % | 83,23 | 83,85 | 84,47 | 85,1 |
| 3 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от общей протяженности) | % | 0,88 | 0,77 | 1,47 | 2,99 |
| 4 | Уровень потерь в сети | % | 16,00 | 17,15 | 18,00 | 18,00 |
| 5 | Численность производственного персонала на 1 тыс. проживающих в районе | чел. | 1,26 | 1,28 | 1,29 | 1,25 |

3.4. Качество поставляемого ресурса.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

-	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

-	Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

-	Строительные нормы и правила СНиП 23-99-99 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78).

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

-	Государственный стандарт ГОСТ «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № ХХ29).

-	Государственный стандарт ГОСТ «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338).

-	Межгосударственный стандарт ГОСТ «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376).

-	Государственный стандарт ГОСТ «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576).

-	Государственный стандарт ГОСТ «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 № 2147).

-	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Краснодарского края.

Требования к качеству электроэнергии, закрепляемые стандартом:

-	номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

-	допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

-	допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц;

-	электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

Определяющими показателями качества электроэнергии в электрических сетях являются:

-	установившееся отклонение напряжения;

-	несимметрия напряжений;

-	отклонение частоты;

-	длительность провала напряжения;

-	диапазон изменения напряжения.

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 2ХХХ28 (номинальное напряжение);

-	нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ установлены в договорах на пользование электрической энергией между ОАО «Кубаньэнерго» и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,4 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого установлены следующие нормы:

-	нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно.

Провал напряжения характеризуется показателем длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма:

-	предельно допустимое значение длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 С.

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке присоединения к электрическим сетям определяется выдержками времени релейной зашиты и автоматики.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации на соответствие требованиям ГОСТ.

Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ООО «ТехноЭнергоСтандарт» на соответствие требованиям ГОСТ (в части предельно допускаемых значений), 5.6) протоколов инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ТехноЭнергоСтандарт».

3.5.  Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения:

-	переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории поселения ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ и ВЛ-35 кВ;

-	шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы ПС, ЦРП, ТП;

-	потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ;

-	повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, ЦРП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиП и предусмотренные СНиП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов объектов системы электроснабжения находится в допустимых пределах.

В настоящее время в муниципальном образовании  проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

-	эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающим организациям;

-	утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

- Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации.

- Анализ состояния энерго-ресурсосбережения

- При увеличении нагрузок сельского поселения существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных линий 35-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (более 400 м.), что приводит к повышенным потерям напряжения в электросетях.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обрыва воздушных линий электропередач и перерывам в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

Для снижения потерь в сетях 10(6)-0,4 кВ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- Перевод сетей 6 кВ на более высокое напряжение – 10кВ;

- Увеличение пропускной способности сетей 10(6) – 0,4кВ;

- Снижение протяженностей сетей 10(6) – 0,4кВ путем их разукрупнения, модернизации и строительства новых трансформаторных подстанций и питающих центров;

- Снижение реактивных нагрузок в сетях 10(6)-0,4кВ путем установки компенсирующих устройств: для промышленных и производственных потребителей – непосредственно у потребителя электроэнергии, для потребителей коммунально-бытового характера нагрузки – на шинах 0,4кВ распределительного устройства трансформаторной подстанции;

- Своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию и ремонту, а также реконструкции электросетевого комплекса.

- Перспективная схема электроснабжения поселения.

- Общие данные.

На начало 2010 года в Убеженском поселении проживало 1957 человек постоянного населения. Удельный вес поселения в общей численности населения Успенского муниципального района составляет 4,8 %.

В поселении наблюдается тенденция абсолютного снижения численности населения: с момента Всероссийской переписи населения (2002 год) его численность сократилась на 319 человек или на 14 %.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Основными показателями, определяющими необходимость реконструкции существующих и строительства новых сетей напряжением 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4кВ являются:

- Высокая степень износа электрических сетей и оборудования, обусловленная превышением установленного срока эксплуатации;

- Прирост существующих нагрузок на расчетный срок, обусловленный улучшением качества жизни населения;

- Прирост нагрузок за счет прироста населения;

- Прирост нагрузок, за счет освоения новых территорий и строительства новых объектов СП.

- Перспективные нагрузки, предложения по модернизации реконструкции и новому строительству электросетевого комплекса поселения.

Для населенных пунктов Убеженского сельского поселения в данном разделе произведен расчет электрических нагрузок по РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», определено количество и предварительное расположение трансформаторных подстанций 10/0,4кВ.       
 	Количество трансформаторов, имеющих срок эксплуатации более 25 лет
 - 20 шт. – (91%) 
 	Рекомендуется реконструировать существующие КТП с заменой трансформаторов, а также строительство новых КТП первой и второй очереди строительства.

Перечень трансформаторных подстанций, подлежащих реконструкции и вновь устанавливаемых трансформаторных подстанций приведены в табл. 12.

Таблица 12

| N п.п | Наименование | Мощность ТП/КТП до реконструкции, строительства, кВА | Мощность ТП/КТП после реконструкции, строительства, кВА | I очередь строительства | IIочередь строительства | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Убеженская |
| Реконструируемые с добавлением мощности |
| Фидер УБ 2 |
| 1 | ТП-УБ2-1096 | 100 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| 2 | ТП-УБ2-1234 | 63 | 160 |  | + |  |
| 3 | ТП-УБ2-1097 | 60 | 160 |  | + |  |
| 4 | ТП-УБ2-1094 | 100 | 250 | + |  |  |
| Фидер УБ 5 |
| 1 | ТП-УБ5-1099 | 100 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| хутор Новенький |
| Фидер УБ 9 |
| 1 | ТП-УБ-9 1093 | 100 | 160 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| 2 | ТП-УБ-9 1118 | 100 | 250 |  | + |  |
| хутор Западный |
| Фидер 3П 1 |
| 1 | ТП-3П1-957 | 160 | 250 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| 2 | ТП-3П1-958 | 100 | 160 | + |  |  |
| 3 | ТП-3П1 | 100 | 400 |  | + |  |
| хутор Державный |
| Фидер 3П 1 |
| 1 | ТП-3П1-1255 | 60 | 160 |  | + | Реконструкция КТП производится в связи с высокой степенью износа КТП и увеличением нагрузок, связанных улучшением качества жизни населения. |
| 2 | ТП-3П1-961 | 63 | 160 | + |  |  |
| Новое строительство |
| Фидер УБ 2 |
| 1 | 01-УБ 2 |  | 250 |  | + | Прирост нагрузок (см. генеральный план). |
| 2 | 02-УБ 2 |  | 160 | + |  |  |
| 3 | 03-УБ 2 |  | 2х160 | + |  |  |
| Фидер УБ 1 |
| 1 | 04-УБ 1 |  | 250 | + |  |  |
| Фидер УБ 5 |
| 1 | 05- УБ 5 |  | 160 |  | + | Прирост нагрузок (см. генеральный план). |
| 2 | 06- УБ 5 |  | 250 |  | + |  |
| Фидер ЗП 1 |
| 1 | 07 - ЗП 1 |  | 250 |  | + |  |
| 2 | 08 - ЗП 1 |  | 400 |  | + |  |
| 3 | 09- ЗП 1 |  | 63 | + |  | Прирост нагрузок (см. генеральный план). |
| 4 | 10- ЗП 1 |  | 400 |  | + |  |
| 5 | 11- ЗП 1 |  | 160 |  | + |  |

А также необходимо реконструировать существующие  ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ.

На ВЛ 0,4 кВ рекомендуется заменить существующий неизолированный провод, на самонесущий изолированный провод марки СИП2.    На ВЛ 10 кВ рекомендуется заменить существующий неизолированный провод, на защищенный провод марки СИП 3.

Для строительства новых ВЛ-10кВ необходимо  6,3 км провода СИП 3 сечением 3(1х120мм²), для строительства новых линий 0,4кВ от проектируемых ТП необходимо 10,45 км провода СИП.

Реконструкцию магистральных и отпаек  линий ВЛ 10 кВ рекомендуется выполнить проводом марки СИП-3 сечением 3х(1х95), 3х(1х120), 3х(1х150).

Ведомость объёмов работ для строительства объектов электроснабжения  на период с 2012г.по 2032г(рекомендуемая)

Таблица 13

| №№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2032г. |  |
| 1 | Реконструкция и модернизация ПС 35/10 кВ 35/10кВ «Убеженская», 2х2,5МВА на 2х 4,0МВА | шт. | 1 | - | Работу провести по рабочим проектам ОАО «Кубаньэнерго» |
| 2 | Выполнить реконструкцию ВЛ 10кВ в т.ч. магистральные линии | км | - | - |  |
| - | С заменой голых проводов на СИП 3 | км | 12,97 | - | На Ж/Б опорах |
| 3 | Выполнить новое строительство ВЛ 10кВ в т.ч. | км | 4,5 | - |  |
| - | На проводах СИП 3 | км | 2,1 |  | На Ж/Б опорах |
| 4 | Выполнить реконструкцию ВЛ 0,4кВ с заменой голых проводов на изолированные «Торсада» | км | 17,5 | - | На Ж/Б опорах |
| 5 | Выполнить новое строительство ВЛ-0,4 кВ проводом «Торсада» | км | 10,45 |  |  |

Количество, мощность, места установки трансформаторных подстанций, длины проектируемых линий уточняются при составлении инвестпрограмм на реконструкцию и новое строительство, согласно разработанному генплану поселений.