МК №11-5-08-ПТС

Убеженское сельское поселение

Успенского района Краснодарского края

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении объектов Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края и др. исходных данных, предоставленных заказчиком.

Существующее положение

На территории Убеженского сельского поселения расположены четыре населенных пункта, к ним относятся станица Убеженская, хутор Державный, хутор Западный, хутор Новенький.

Теплоснабжение станицы Убеженской в настоящее время осуществляется от четырех котельных, которые отапливают детский сад, школу и административные здания.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 1

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Убеженская |
| Котельная №1 | 0,27 | 0,27 | Природный газ |
| Котельная № 2 | 0,28 | 0,28 | Природный газ |
| Котельная № 3 | 0,76 | 0,76 | Природный газ |
| Котельная № 4 | 0,28 | 0,28 | Природный газ |
| Итого | 1,59 | 1,59 |  |
| Хутор Державный |
| Котельная № 1 | 0,26 | 0,26 | Природный газ |
| Котельная № 2 | 0,32 | 0,32 | Природный газ |
| Итого | 0,58 | 0,58 |  |
| Всего по поселению | 2,17 | 2,17 |  |

МК №11-5-08-ПТС

Убеженское сельское поселение

Успенского района Краснодарского края

Расчет тепловых нагрузок 2020-2030

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  |  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
|  | ст. Убеженская |
| 1 | Котельная1(№1)Адм. (существующая) | 0,270 | - | - | 0,270 | 0,297 |
| 2 | Котельная 2(№20 ДОУ№5(существующая) | 0,060 | - | - | 0,060 | 0,066 |
| 3 | Котельная 3(№3)ДК, ФП (существующая) | 0,760 | - | - | 0,760 | 0,836 |
| 4 | Котельная 4(№4) СОШ№7(существующая) | 0,050 | - | - | 0,050 | 0,055 |
| 7 | Котельная 7(№1п) (проектируемая)2020 | 0,350 | 0,100 | 0,300 | 0,750 | 0,825 |
| 8 | Котельная 8(№2пр) (проектируемая)2030 | 0,690 | 0,250 | 0,600 | 1,540 | 1,694 |
| 9 | Котельная 9(№3п) (проектируемая)2020 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,200 | 0,220 |
| Хутор Державный |
| 5 | Котельная 5(№1) ДОУ№18(существующая) | 0,060 | - | - | 0,060 | 0,066 |
| 6 | Котельная6( №2) СОШ№13(существующая) | 0,320 | - | - | 0,320 | 0,352 |
| 10 | Котельная 10(№4п) (проектируемая)2020 | 0,250 | 0,150 | 0,350 | 0,750 | 0,825 |
| 11 | Котельная 11(№5пр) (проектируемая)2030 | 0,300 | 0,150 | 0,300 | 0,750 | 0,825 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |

6.4. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, справок о теплоснабжении объектов Убеженского сельского поселения Успенского района Краснодарского края и др. исходных данных, предоставленных заказчиком.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-35-76 «Котельные установки»   и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

На территории Убеженского сельского поселения расположены четыре населенных пункта, к ним относятся станица Убеженская, хутор Державный, хутор Западный, хутор Новенький.

Теплоснабжение станицы Убеженской в настоящее время осуществляется от четырех котельных, которые отапливают детский сад, школу и административные здания.

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Характеристики существующих котельных

Таблица 1

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Убеженская |
| Котельная №1 | 0,27 | 0,27 | Природный газ |
| Котельная № 2 | 0,28 | 0,28 | Природный газ |
| Котельная № 3 | 0,76 | 0,76 | Природный газ |
| Котельная № 4 | 0,28 | 0,28 | Природный газ |
| Итого | 1,59 | 1,59 |  |
| Хутор Державный |
| Котельная № 1 | 0,26 | 0,26 | Природный газ |
| Котельная № 2 | 0,32 | 0,32 | Природный газ |
| Итого | 0,58 | 0,58 |  |
| Всего по поселению | 2,17 | 2,17 |  |

Расчетный срок строительства

2030г.

Теплоснабжение объектов станицы Убеженской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от четырех существующих и двух новых районных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов хутора Державного предполагается проводить от двух существующих (реконструируемых) и одной проектируемой котельной.

Согласно проекту котельные будут обслуживать административные и общественные здания и сооружения, объекты коммунального хозяйства, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы. Проектом предусматривается реконструкция котельных в х.Державном с увеличением мощности. Для проектируемых котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22С.

2. Средняя температура отопительного периода – 0,1С.

3. Продолжительность отопительного периода – 168 дней.

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 2

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Станица Убеженская |
| Котельная №1 (существующая) | 0,25 | - | - | 0,25 | 0,27 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,26 | - | - | 0,26 | 0,28 |
| Котельная №3 (существующая) | 0,71 | - | - | 0,71 | 0,76 |
| Котельная №4 (существующая) | 0,26 | - | - | 0,26 | 0,28 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,35 | 0,10 | 0,30 | 0,75 | 0,80 |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,69 | 0,25 | 0,60 | 1,54 | 1,61 |
| Итого |  |  |  |  | 4,0 |
| Хутор Державный |
| Котельная №1 (существующая) | 0,26 | - | - | 0,26 | 0,28 |
| Котельная №2 (существующая) | 0,32 | - | - | 0,32 | 0,35 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,64 |
| Итого |  |  |  |  | 1,37 |
| Всего по поселению |  |  |  |  | 5,37 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных и индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» на расчетный срок строительства

Таблица 4

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2010г | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Убеженская |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0033 | 0,0148 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,0033 | 0,0148 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,59 | 4,0 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,59 | 4,0 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,1 | 1,2 |
| Хутор Державный |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,00586 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,00586 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 1,37 | 2,8 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 1,37 | 2,8 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,42 |

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Убеженского СП

Ресурсоснабжающие организации и предприятия коммунального комплекса, предоставляющие коммунальные услуги в Убеженское СП.

Таблица № 3.1.1.

| Наименование организации | Виды деятельности: |
| --- | --- |
|  | производство /транспортировка |
| Электроснабжение |  |  |
| ОАО «Армавирские электросети» | сбыт | транспортировка |
| Теплоснабжение МУП «Ресурс» | производство | транспортировка |
| Водоснабжение МУП «Кубанское» МУП «Вертикаль» МУП «Интеграл» МУП «Параллель» МУП «Дружба» МУП «Уруп» МУП «Сервис+» ГУП КК Северо-Восточная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» | производство | транспортировка |

3.1. Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

3.1.1.  Характеристика системы  электроснабжения;

Электроснабжение Убеженского с/п осуществляется от подстанций 35/10кВ «Убеженская», РП-ЗП «Западный», входящих в структуру  «Армавирские электросети»,.

Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты обслуживания.

Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории поселения представлены понизительными трансформаторными подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением 0,4 и 10 кВ,  общей протяженностью 63,8 и 47,5 км. Износ электрических сетей составляет от 80 до 100%, оборудование подстанций изношено на 80-100%. Кабельные линии в результате длительной эксплуатации и многочисленного ремонта не соответствуют требованиям и правилам технической эксплуатации и подлежат замене. В поселении отсутствуют резервные линии электроснабжения.

3.1.2.  Балансы мощности и ресурса системы электроснабжения; баланс

- баланс мощности и ресурса по группам потребителей:

| Наименование н/п | Расчетная численность населения, тыс. чел | Категорийность электрических нагрузок, кВт | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кат | II кат | III кат |  |
| Ст.Убеженская | 1152 |  |  | 2318 | 2318 |
| Х.Новенький | 175 |  |  | 282 | 282 |
| Х.Западный | 263 |  |  | 333 | 333 |
| Х.Державный | 367 |  |  | 518 | 518 |

3.1. 3.  Доля поставки электроэнергии по приборам учета;

- доля поставки ресурса по приборам учета (в %)  98,6

3.1.4. Надежность работы системы электроснабжения;

3.1. 5. Качество поставляемого ресурса;

- качество поставляемой электроэнергии (пиковые значения по сезонам и времени суток): исходя из замеров уровня напряжения электроэнергии, напряжение в конце линии 180-190 В

3.1. 6. Воздействие системы электроснабжения на окружающую среду;

3.1. 7. Тарифы, структура себестоимости услуги электроснабжения

- тариф за потребление : (Согласно решению РЭК по Краснодарскому краю)

- тариф (плата) за подключение (присоединение) _Согласно решению РЭК КК №7/2011-3 от 06.05.2011____

3.1. 8. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

- технические и технологические проблемы: __ВЛ-0,4кВ выполнены проводом    А-16, А-25, в связи с ростом нагрузок есть  необходимость в замене ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ, а также  установка разгрузочных ТП ___________________

3.1. 9. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Потребление электроэнергии на 1 чел. в год (по району):

нормативное – 3080 кВт.ч/год;

фактическое – 681 кВт.ч/год

Годовое электропотребление, тыс.кВт.ч-2522,519

Прогноз роста электропотребления с учетом присоединенной нагрузки по группам потребителей _по бытовым потребителям 0,6% в год, с учетом вновь подключаемых,по существующим предприятиям 0,002%

Предложения по развитию энергосистемы на проектируемой территории в плане энергообеспечения: __произвести разукрупнение системы электроснабжения потребителей, для чего выполнить установку дополнительных ТП, длины линий 0,4 кВ не более 200-250 метров, на ПС «УНПС» заменить Т2 ТДН  110/10кВ _мощностью 1000кВА наТДТН 110/35/10кВ мощностью1600кВ с монтажем ОРУ35кВ,а так же строительством ЛЭП-35кВ

УНПС – Плодопитомник.

3.2. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

3.2.1.  Характеристика системы теплоснабжения;

Теплоснабжение Убеженского с/п осуществляется децентрализовано (от индивидуальных источников тепла, работающих преимущественно на дровах и отходах лесопереработки).

Индивидуальными источниками тепла являются печи на дровах.

Горячим водоснабжением жилищный фонд не обеспечивается. Население по своей инициативе устанавливает в квартирах электрические нагреватели воды.